ODPOWIEDZI DO TESTU DOTYCZĄCEGO SKRZYŻOWAŃ RÓWNORZĘDNYCH.

- (B)   rowerzysta, samochód

2. (A)   straż, tramwaj, rowerzysta

- (C)   B, A, C

4.  (B)   samochód czerwony, autobus, rowerzysta

- (A)   rowerzysta, motocykl, samochód, rowerzysta

- (C)   3, 2, 1

- (C)    2 i 3, 1, 4

- (B)   3, 2, 1, 3

Temat 41:  Pojazd szynowy na skrzyżowaniach.

Motorniczy kierujący pojazdem szynowym, tak jak każdy kierowca musi stosować się do kolejności poleceń obowiązujących na skrzyżowaniach.

Tramwaj wjeżdżając na skrzyżowanie stosuje się w pierwszej kolejności do:

- Sygnałów wydawanych przez osobę kierującą ruchem (np. policjanta).

- Sygnalizacji świetlnej*

- Znaków dotyczących pierwszeństwa przejazdu*

- Zasad (skrzyżowanie równorzędne)*

* Czerwona strzałka na rysunkach oznacza, że pojazd nie może przejechać jako pierwszy.

WYJĄTEK !

Wyjątek stanowi sytuacja na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Jeżeli tramwaj i inny pojazd znajdują się na świetle zielonym, ale tramwaj skręca w lewo, a pojazd jedzie prosto to tramwaj powinien go przepuścić, ponieważ wjeżdża na czerwone światło.

Jeśli pojazd nie jedzie prosto, ale skręca w prawo, to wjeżdżając na światło czerwone musi przepuścić skręcający w lewo tramwaj.

Sprawdź czy umiesz.

Ustal prawidłową kolejność przejazdu przez skrzyżowania. Odpowiedzi znajdziesz pod rysunkami.

- B)

C)								D)

Odpowiedzi:

A -  tramwaj, samochód                      	 C -  tramwaj, samochód

B -  samochód, tramwaj			 D -  samochód, tramwaj